# PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG KHẢO NGHIỆM CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ TẠI PHÒNG KIỂM NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC PHÉP THỬ TRONG DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

# (Kèm theo Công văn số 2414/ATTP-KN  ngày 27 tháng 9 năm 2022)

I. Yêu cầu chung

1.1. Yêu cầu về năng lực

Yêu cầu kỹ thuật đối với đơn vị thực hiện hoạt động khảo nghiệm phương pháp thử QCVN đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sau đây gọi tắt là dự thảo QCVN) đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phòng thử nghiệm có đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo nghị định 107/2016/NĐ-CP của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thử nghiệm các chỉ tiêu kim loại nặng, vi sinh vật trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Phòng thử nghiệm phải được công nhận ISO 17025 đối với các chỉ tiêu kim loại nặng, vi sinh vật được quy định trong dự thảo QCVN trên nền TPBVSK.

- Phòng thử nghiệm phải được Bộ Y tế chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT và được chỉ định đối với các chỉ tiêu kim loại nặng, vi sinh vật được quy định trong dự thảo QCVN trên nền TPBVSK.

- Phòng thử nghiệm cần chứng minh có đầy đủ thiết bị đáp ứng yêu cầu các phương pháp thử theo dự thảo QCVN kèm theo.

- Phòng thử nghiệm có thực hiện ít nhất 01 hoạt động xây dựng TCVN, QCVN hoặc khảo nghiệm TCVN, QCVN từ 01/01/2019 đến nay.

- Phòng thử nghiệm phải cam kết thực hiện khảo nghiệm theo đúng các phương pháp thử được nêu trong dự thảo QCVN kèm theo.

-  Yêu cầu về thời gian thực hiện: tối đa 60 ngày

1.2. Yêu cầu về nhân sự

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ phụ trách kiểm nghiệm kim loại nặng | 01 | - Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến hóa học, dược học, y học, công nghệ thực phẩm. - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên tục trong việc quản lý hoạt động xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, phân tích kết quả, thực hiện xem xét và phê duyệt kết quả | 5 | 2 |
| 2 | Cán bộ phụ trách kiểm nghiệm vi sinh vật | 01 | - Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến sinh học, dược học, y học, công nghệ thực phẩm. - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên tục trong việc quản lý hoạt động xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, phân tích kết quả, thực hiện xem xét và phê duyệt kết quả | 5 | 3 |
| 3 | Kiểm nghiệm viên chỉ tiêu kim loại nặng | 02 | - Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến hóa học, dược học, y học, công nghệ thực phẩm. - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế về phân tích kim loại bằng ICP-MS | 5 | 3 |
| 4 | Kiểm nghiệm viên chỉ tiêu vi sinh vật | 02 | - Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến sinh học, dược học, y học, công nghệ thực phẩm. - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế về phân tích các vi sinh vật. | 5 | 3 |

1.3. Yêu cầu về thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) | Phân tích được đồng thời Pb, Cd, As, Hg. Thiết bị hoạt động tốt, được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. | 01 cái |
| 2 | Lò vi sóng phá mẫu | Phân hủy mẫu cho phân tích kim loại. Thiết bị hoạt động tốt, được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. | 01 cái |
| 3 | Cân phân tích 4 số | Cân phân tích, có khả năng đọc 0,0001g. Thiết bị hoạt động tốt, được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. | 02 cái |
| 4 | Tủ ấm | Có thể cài đặt nhiệt độ 20-25 oC với độ chính xác ± ≤ 1 oC. Thiết bị hoạt động tốt, được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. | 01 cái |
| 5 | Tủ ấm | Có thể cài đặt nhiệt độ 44 oC với độ chính xác ± ≤ 1 oC. Thiết bị hoạt động tốt, được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. | 01 cái |
| 6 | Tủ ấm | Có thể cài đặt nhiệt độ 30-35 oC với độ chính xác ± ≤ 1 oC. Thiết bị hoạt động tốt, được hiệu chuẩn theo đúng chu kỳ quy định. | 01 cái |
| 7 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Dùng để nuôi cấy/cấy chủng vi sinh vật. Thiết bị hoạt động tốt | 01 cái |

II. Yêu cầu chi tiết

2.1. Thu thập mẫu

| TT | Nội dung công việc | Số lượng tối thiểu | Đơn vị tính | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mua mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe khảo nghiệm các chỉ tiêu hóa học | 3 | Nền mẫu | Tối thiểu 03 nền mẫu đại diện cho các dạng sản phẩm: thân nước, thân dầu, dạng rắn với khối lượng đủ để khảo nghiệm các chỉ tiêu kim loại nặng theo các thông số ở phần 2.2, mục I |
| 2 | Mua mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe khảo nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật | 6 | Nền mẫu | Tối thiểu 06 nền mẫu đại diện cho các dạng sản phẩm được mô tả chi tiết trong phần 2.2, mục II với khối lượng đủ để khảo nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật theo các thông số ở phần 2.2, mục II |

2.2. Khảo nghiệm

| STT | Chỉ tiêu yêu cầu khảo nghiệm | Phương pháp thử | Số lượng nền mẫu tối thiểu | Số lần thử nghiệm | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo nghiệm các chỉ tiêu kim loại nặng |
| 1 | Arsenic (As) | Thực hiện theo phương pháp của: TCVN 10912 : 2015 (EN 15763 : 2009). Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - xác định asen, cadimi, thủy ngân và chì bằng đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) sau khi phân hủy bằng áp lực; hoặc phương pháp của AOAC 2015.01. Determination of Heavy Metals in Food by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry | 3 | 25 | - Báo cáo khảo nghiệm Pb, Cd, As, Hg trong TPBVSK (3 nền: thân nước, thân dầu, rắn) theo TCVN 10912:2015 với các thông số: giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại, độ tái lập, độ thu hồi, độ không đảm bảo đo. |
| 2 | Cadmium (Cd) |  | 3 | 25 |  |
| 3 | Chì (Pb) |  | 3 | 25 |  |
| 4 | Thủy ngân (Hg) |  | 3 | 25 |  |
| II | Khảo nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật |
| 2.1 | Nhóm TPBVSK không chứa lợi khuẩn |
| 2.1.1 | Các phương pháp định lượng |
| 1 | Tổng số VSV hiếu khí | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 1. Xác định tổng số vi sinh vật. | 3 | 32 | - Báo cáo khảo nghiệm các chỉ tiêu VSV theo các phương pháp đã được quy định trong dự thảo QCVN trên ít nhất 3 nền TPBVSK (thân nước, thân dầu, rắn) phù hợp với các dạng sản phẩm trong bảng 2 dự thảo QCVN với các thông số: độ tái lập, độ thu hồi, độ không đảm bảo đo. |
| 2 | Tổng số nấm men và nấm mốc | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 1. Xác định tổng số vi sinh vật. | 3 | 32 |  |
| 3 | Escherichia coli | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2 : 2001). Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β - glucuronidaza - Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44OC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β - D-glucuronid | 3 | 32 |  |
| 4 | Vi khuẩn Gram âm dung nạp mật | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh. | 3 | 32 |  |
| 2.1.2 | Các phương pháp định tính |
| 1 | Salmonella | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh. | 3 | 10 | - Báo cáo khảo nghiệm các chỉ tiêu VSV theo các phương pháp đã được quy định trong dự thảo QCVN trên ít nhất 3 nền TPBVSK (thân nước, thân dầu, rắn) phù hợp với các dạng sản phẩm trong bảng 2 dự thảo QCVN với các thông số: eLOD50 |
| 2 | Escherichia coli | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh. | 3 | 10 |  |
| 3 | Staphylococcus aureus | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh | 3 | 10 |  |
| 2.2 | Nhóm TPBVSK chứa lợi khuẩn |
| 2.2.1 | Các phương pháp định lượng |
| 1 | Tổng số VSV hiếu khí | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 1. Xác định tổng số vi sinh vật. | 3 | 32 | - Báo cáo khảo nghiệm các chỉ tiêu VSV theo các phương pháp đã được quy định trong dự thảo QCVN trên ít nhất 3 nền TPBVSK (thân nước, thân dầu, rắn) phù hợp với các dạng sản phẩm trong bảng 2 dự thảo QCVN với các thông số: độ tái lập, độ thu hồi, độ không đảm bảo đo. |
| 2 | Tổng số nấm men và nấm mốc | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 1. Xác định tổng số vi sinh vật. | 3 | 32 |  |
| 3 | Escherichia coli | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2 : 2001). Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính β - glucuronidaza - Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44OC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β - D-glucuronid | 3 | 32 |  |
| 4 | Vi khuẩn Gram âm dung nạp mật | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh. | 3 | 32 |  |
| 2.2.2 | Các phương pháp định tính |
| 1 | Salmonella | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh. | 3 | 10 | - Báo cáo khảo nghiệm các chỉ tiêu VSV theo các phương pháp đã được quy định trong dự thảo QCVN trên ít nhất 3 nền TPBVSK (thân nước, thân dầu, rắn) phù hợp với các dạng sản phẩm trong bảng 2 dự thảo QCVN với các thông số: eLOD50 |
| 2 | Escherichia coli | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh. | 3 | 10 |  |
| 3 | Staphylococcus aureus | Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 13.6, Mục 2. Xác định vi sinh vật gây bệnh | 3 | 10 |  |

III. Yêu cầu về báo cáo khảo nghiệm

Báo cáo khảo nghiệm đánh giá khả năng thực hiện phương pháp và các kiến nghị (nếu có) kèm theo kết quả thử nghiệm phân tích mẫu và các khuyến cáo về phương pháp thử để đảm bảo khả năng áp dụng rộng rãi các phương pháp thử tại Việt Nam. Những khuyến cáo thay đổi phải dựa trên các tài liệu chuẩn: ISO, AOAC, TCVN… hoặc số liệu khảo nghiệm thực tế và không thay đổi nguyên tắc cơ bản của phương pháp đã nêu trong dự thảo.